## Slide 1: 存算一体芯片非线性误差研究——两阶段完整汇报
2026/08/26
汇报人：黄奕皓

## Slide 2
汇报导览
01
研究背景与问题定义
存算一体非线性误差研究的动机与评审驱动深化
02
一阶段核心发现回顾
精度衰减规律、NAT效果、消融实验与拓展1-3
03
第二阶段深化
研究
外推边界探索、Dithering机理判决、跨架构迁移验证
04
创新点与工程启示
四类创新点总结与工程部署启示更新
05
总结与展望
核心结论速览、数据速查表、闭环总结与未来工作

## Slide 3: 研究背景与问题定义
01

## Slide 4
消除搬运
存算一体（CiM）
高算力 / 低功耗的边缘推理
将 MAC运算 嵌入 SRAM / Flash 阵列内部，消除数据搬运开销，实现 高算力 / 低功耗 的边缘推理。
MAC运算
SRAM / Flash
物理非理想性的挑战与研究对策
物理非理想性
器件失配、OTA增益非线性 等模拟域固有缺陷
模拟计算天然存在，不可完全消除
精度威胁
在 Conv2d / Linear 输入侧引入三次多项式非线性失真
严重威胁 CIFAR-10 等视觉任务的推理精度
研究方案
非线性感知训练（NAT） + 架构级鲁棒性增强
算法-硬件协同设计，提供实验依据
「存储墙」效应
边缘AI推理的能效瓶颈
传统冯·诺依曼架构中，数据在存储与计算单元间频繁搬运，带来严重的 功耗 与 带宽 限制。
功耗
带宽
存算一体技术背景与挑战
「存储墙」效应 —— 边缘AI推理的能效瓶颈

## Slide 5
项目框架与模型体系
6 种模型架构
3 项核心任务
6 项拓展研究
6
种
模型架构，覆盖浅层到深层、纯前馈到残差
3
项
核心任务：α敏感性与层分析 / 非线性感知训练 / 架构级增强消融
6
项
拓展研究：架构敏感性差异 / 非线性vs高斯噪声 / 联合误差 / α宽范围外推 / Dithering机理判决 / Exp2深层迁移
模型覆盖
类型 | 模型 | 参数量
浅层前馈 | SimpleCNN | ~ 0.24M
浅层增强 | RobustCNN | ~ 0.26M
深层残差 | ResNet-18 | ~ 11.17M
深层前馈 | VGG-11 | ~ 9.2M
深层增强 | RobustVGG11 / RobustResNet18 | ~ 9.84M / ~ 11.87M
训练配置与数据集
统一配置
SGD（动量 0.9，权重衰减 1e-4）·
CosineAnnealingLR·固定种子 42
CIFAR-10
60,000 张 32×32 彩色图像，10 类
训练 50,000
测试 10,000
支持断点续训、丰富可视化与自动化消融汇总

## Slide 6
三次多项式失真模型
y = α·x̃³ + (1−α)·x̃
x̃ 为逐样本 ∞-范数归一化 激活值
α 取值 | 物理意义 | 信号效应
α = 0 | 理想线性 | 无失真
α > 0 | 正增益饱和 | 大信号被放大
α < 0 | 负增益截止 | 大信号被压缩
|α| 越大 → 非线性越强
统一Hook注入与工程实现
Hook注入接口
｜
nn.Conv2d
/
nn.Linear
的
register_forward_pre_hook
工厂闭包快照
｜
固化参数，避免 Python 延迟绑定陷阱
推理循环保障
｜
try/finally
确保钩子稳健释放
逐样本动态归一化
｜
batch 内各样本独立 ∞-范数归一化，避免信号串扰
ADC量化仿真
｜
对称饱和整型量化-反量化，
num_bits
≥ 32 或 None 时自动短路
非线性误差数学模型
NONLINEAR ERROR MODELING

## Slide 7
VS
动态失真注入：
训练阶段每 batch 动态注入随机 α ∈ [-0.3, 0.3] 非线性失真（"在噪声中学习"）；验证阶段干净推理（α = 0）
3
FeatureCalibration 残差校准
瓶颈 MLP（128→64→128）+ 残差连接，学习"失真特征→干净特征"逆变换
最坏情况退化为恒等映射，不损失干净精度；计算开销极低
额外参数仅 ~1.6万
1
Finetune 微调
从干净权重出发，低学习率适配失真，保留预训练特征，对干净精度影响小
lr = 1e-3
40-80 epoch
2
Scratch 从头训练
随机初始化，全程带失真训练，鲁棒性上限更高，泛化性更强
lr = 0.01
120 epoch
任务3 · 三方案
A
方案A
残差校准
B
方案B
分层加权α（浅层轻失真，深层强失真）
C
方案C
非对称采样（70% 正向α，
30% 负向α）
NAT策略与残差校准

## Slide 8
七大核心研究问题
A
失真影响与机制
1
非线性失真对不同架构CNN的 精度破坏力 有多大？误差如何跨层累积？
4
不同参数量/深度/拓扑的模型对非线性失真的 敏感性差异 如何？
5
输入相关的非线性失真与输入无关的高斯噪声，误差机制 有何本质不同？
B
鲁棒提升与误差叠加
2
如何通过算法手段提升模型在失真环境下的 鲁棒性？
3
多误差源（非线性+量化+噪声）联合作用下呈现何种 效应？
6
MAC非线性+ADC量化联合误差是否存在 超加性叠加恶化？
C
Dithering 机理
7
Dithering效应在联合误差场景下是否产生 精度增益？机理是什么？
一阶段核心研究问题

## Slide 9
“
评审意见：将增强方案扩展至深层网络验证迁移性，并对 Dithering 效应进行定量机理解析，同时扩展 α 扫描范围和数据集多样性以增强结论泛化性
评审意见 → 研究拓展映射
R1
扩展 α 扫描范围
拓展4：α∈[-0.6, 0.6] 宽范围外推扫描
✅ 完成
R2
Dithering 效应定量机理解析
拓展5：三假设竞争判决实验
✅ 完成
R3
增强方案迁移至深层网络
拓展6：Exp2 方案迁移 VGG-11 / ResNet-18
✅ 完成
R4
数据集多样性
未执行（时间约束），已论证并列为后续工作
⏸ 暂缓
第二阶段三个核心科学问题
Q1
NAT 鲁棒性
在训练分布外（|α| > 0.3）是否仍有效？
Q2
Dithering 效应
真实机理是什么？
Q3
Exp2 增强方案
能否迁移至深层网络？
评审深化与第二阶段定位

## Slide 10: 一阶段核心发现回顾
02

## Slide 11
ROBUSTNESS COMPARISON
三模型精度衰减对比
参数量越大、深度越深的模型，非线性鲁棒性反而越差
干净精度 vs α=+0.3 精度
Chart: 
| SimpleCNN | VGG-11 | ResNet-18
干净精度 | 84.9 | 89.8 | 92.09
α=+0.3精度 | 55.08 | 36.7 | 17.08
模型 | 参数量 | 干净精度 | α=+0.3 | 跌幅
SimpleCNN | 0.24M | 84.90% | 55.08% | −29.82%
VGG-11 | 9.2M | 89.80% | 36.70% | −53.10%
ResNet-18 | 11.17M | 92.09% | 17.08% | −75.01%
精度衰减明细
残差架构的 放大效应 远超参数冗余容错收益
参数量增长 46倍（0.24M→11.17M），非线性脆弱性放大 3.4倍

## Slide 12
误差跨层累积模式
纯前馈网络渐进衰减 vs 残差网络全局侵蚀崩溃
纯前馈网络
三阶段渐进衰减
误差随层级推进逐步衰退，末端汇聚为有限偏移
阶段 | 层级 | SimpleCNN | VGG-11
免疫期 | 浅层卷积 | 余弦 > 0.99 | 余弦 > 0.99
偏移期 | 中层语义 | 逐步偏移 | 逐步偏移
汇聚点 | fc层 | 0.68 | 0.41
浅层对失真几乎免疫，误差在逐层传播中渐进衰减
残差网络
全局侵蚀崩溃
ResNet-18：误差沿残差连接全层蔓延至崩溃
层级 | ResNet-18
layer1 | 0.87
fc层 | 0.13（特征近乎正交）
残差连接将失真信号直接传递，与主分支失真叠加，指数级放大误差
过参数化表达优势被结构性误差放大效应吞噬；架构类型比参数量更关键

## Slide 13
NAT效果：Scratch vs Finetune
基线 α=+0.3
优先 Scratch
纯前馈网络：SimpleCNN +9.15%，VGG-11 +8.04%
改用 Finetune
残差网络极限失真：保留干净特征基线
模型 | 基线 α=+0.3 | NAT-Scratch | 提升 | NAT-Finetune | 提升
SimpleCNN | 55.08% | 64.23% | +9.15% | 56.08% | +1.00%
VGG-11 | 36.70% | 44.74% | +8.04% | 39.96% | +3.26%
ResNet-18 | 17.08% | 15.64% | −1.44% | 19.89% | +2.81%
NAT 相对基线提升幅度（%）
⚡
反常反超
ResNet-18 上 Finetune（19.89%）优于 Scratch（15.64%）——低学习率限制权重更新幅度，残差恒等路径提供信息安全通道
Chart: 
| SimpleCNN | VGG-11 | ResNet-18
NAT-Scratch | 9.15 | 8.04 | -1.44
NAT-Finetune | 1 | 3.26 | 2.81

## Slide 14
消融实验与最优方案
四项消融配置精度对比（α=+0.3 精度）
消融配置明细
配置 | 干净精度 | α=+0.3 精度 | 跌幅
NAT-Scratch 基线 | 86.49% | 64.23% | −22.26%
Exp1 仅校准 | 87.19% | 63.63% | −23.56%
Exp2 校准+分层加权 最优 | 87.37% | 68.76% | −18.61%
Exp3 完整方案 | 87.59% | 69.14% | −18.45%
最大贡献者 · 分层加权
+5.13%
单项改进绝对提升
非对称采样边际收益
+0.38%
收益可忽略
Exp2 最优方案 · α=+0.3 精度 55.08% → 68.76%
α=+0.3 精度
68.76%
累计提升
+13.68pp
相对改善
37.6%
Chart: 
| NAT-Scratch基线 | Exp1 仅校准 | Exp2 校准+分层加权 | Exp3 完整方案
 | 64.23 | 63.63 | 68.76 | 69.14

## Slide 15
跨架构敏感性差异
过参数化优势被结构性误差吞噬，架构类型比参数量更关键
浅层小模型 + Scratch训练可在失真环境下 超越深层大模型干净精度
关键指标
参数量增长
46倍（0.24M → 11.17M）
非线性脆弱性放大
3.4倍
干净精度跌幅
29.82% →
75.01%
综合表现排名
α=+0.3 精度
排名
配置
精度
1
SimpleCNN NAT-Scratch
64.23%
2
SimpleCNN 干净
55.08%
3
SimpleCNN Finetune
56.08%
4
VGG-11 NAT-Scratch
44.74%
5
VGG-11 干净
36.70%
6
VGG-11 Finetune
39.96%
7
ResNet-18 干净
17.08%
精度对比
Chart: 
| ResNet-18 干净 | VGG-11 Finetune | VGG-11 干净 | VGG-11 NAT-Scratch | SimpleCNN Finetune | SimpleCNN 干净 | SimpleCNN NAT-Scratch
 | 17.08 | 39.96 | 36.7 | 44.74 | 56.08 | 55.08 | 64.23

## Slide 16
非线性 vs 高斯噪声对比
16
VS
针对非线性训练的 NAT 对高斯噪声 无交叉保护 —— 两类误差需要 独立防御策略
非
非线性失真
破坏模式：浅层免疫 · 深层爆发
输入相关确定性系统误差
浅层卷积层余弦相似度 >0.99，深层骤降至 0.13–0.68
层选择性：攻击集中于信息汇聚的深层 / fc 层
高
高斯噪声
破坏模式：从浅层开始全面侵蚀
输入无关随机加性扰动
无差别攻击 所有层，无层选择性
模拟方式：零均值加性噪声 x + N(0, σ²)

## Slide 17
JOINT ERROR · DITHERING GAIN
联合误差与 Dithering 增益
先 nonlinearity，后 quantize_error —— 联合误差的严格物理路径
01
误差机制
顺序严格遵循物理路径：
nonlinearity
→
quantize_error
逐样本动态缩放的对称饱和整型量化-反量化（QDQ）
02
增益现象
VGG-11 存在 Dithering 增益：4bit 粗离散化重塑被失真压平的分类器输入分布
+6.53%
精度反升（机理判决详见拓展5）
03
边界条件
该增益并非普遍存在：SimpleCNN 与 ResNet-18 未观察到类似现象
超加性叠加恶化取决于架构类型与
量化位宽组合

## Slide 18: 第二阶段深化研究
03

## Slide 19
拓展4：α宽范围外推设计
核心指标
评审驱动
扩展 α 扫描范围以增强结论泛化性，回答 “NAT 鲁棒性在训练分布外是否仍有效”
α
扫描设置
13
测试点总数
[-0.6, 0.6]
扫描范围扩展至
0.1
步长
◫
分区框架
训练区
α ∈ [-0.3, 0.3]
外推区
α ∈ [-0.6, -0.3) ∪ (0.3, 0.6]
-0.6
-0.3
0
0.3
0.6
▦
架构覆盖
SimpleCNN
VGG-11
ResNet-18
均使用 NAT-Scratch 训练权重
1
外推区精度保持率
2
正负侧外推对称性
3
归零点位置

## Slide 20
拓展4：宽范围扫描结果
NAT 增益为训练分布内属性，正侧外推存在明确归零边界
α 宽范围扫描总览
三架构 · α∈[-0.6, +0.6]
区域 | Α 范围 | 关键现象 | 典型数据
训练区内 | [-0.3, +0.3] | NAT-Scratch 显著增益 | 三架构均有效
外推正侧 | > +0.3 | 增益快速衰减 | α≈+0.4 归零反转
外推负侧 | < -0.3 | 增益保持稳健 | α=-0.6 仍 +8.22pp
1
训练区内 · α∈[-0.3, 0.3]
三架构 NAT-Scratch 均保持显著增益，验证 NAT 在训练分布内的有效性。
2
外推正侧 · α > +0.3
增益快速衰减，α≈+0.4 出现归零反转——NAT 增益消失，精度回落至基线以下。
3
外推负侧 · α < -0.3
增益保持稳健，α=-0.6 仍维持 +8.22pp（NAT 负侧外推具有不对称鲁棒性）。

## Slide 21
拓展4：外推边界分析
物理机制
α≈+0.4 归零
正侧归零边界（α≈+0.4）：NAT训练分布 α∈[−0.3, 0.3] 以零为中心对称，
+0.4 已超出训练覆盖范围，模型缺乏适应能力
α=−0.6 稳健
负侧不对称鲁棒性（α=−0.6）：负增益
截止型非线性与正增益饱和型物理上不对称，截止型失真对特征破坏程度相对温和
假设打破与启示
假设打破
训练分布 对称性假设被打破：NAT对称α采样，实际外推呈现 正负不对称 特性
工程启示
扩展NAT外推边界可考虑 非对称α采样策略
（如偏重正向训练以覆盖正侧外推需求）
实验依据
该发现为后续α采样策略优化提供直接实验依据
正侧 +0.4 归零，负侧 −0.6 仍 +8.22pp —— 外推鲁棒性呈现显著 正负不对称

## Slide 22
拓展5：三假设竞争框架
+6.53%
VGG-11 Dithering 增益（拓展3）
但初步「随机共振」解释已被第二阶段实验
✗ 否决
——需建立严格竞争框架重新判决
H1 ⚔ H2 ⚔ H3 ｜ 竞争判决框架
H1
随机去相关
量化噪声作为随机扰动，打破非线性失真与输入的确定性关联，等效于注入高斯噪声。
◎ 可验证预测
注入高斯噪声应产生类似增益
H2
分布重塑
粗离散化（4bit = 16级）重塑被失真压平的分类器输入分布，增益来自离散化本身而非噪声。
◎ 可验证预测
增益与量化位宽相关，与噪声强度无关
H3
MaxPool 交互
4bit 离散化与 VGG-11 的 MaxPool
架构产生特定交互效应。
◎ 可验证预测
增益仅出现在 MaxPool 密集架构

## Slide 23
Dithering 增益来自 离散化分布重塑 × MaxPool 载体，而非 "噪声抖动"
H1
被排除
随机去相关假说 不成立
注入高斯噪声后精度单调下降，无倒U型增益。
无倒U型曲线 ⇒ 随机噪声无法复现增益
H2
得到支持
量化位宽假说 成立
增益与量化位宽强相关，4bit（16级）产生最优分布重塑效果。
位宽—增益强相关是分布重塑机制的直接证据
H3
被排除
MaxPool 交互假说 不成立
SimpleCNN 使用 MaxPool 但未出现 Dithering 增益。
MaxPool 存在但无增益 ⇒ 交互条件不充分
ADJUDICATION EXPERIMENT RESULTS
拓展5：判决实验结果

## Slide 24
拓展5 · 机理结论与修正
机理结论与修正：旧假说废止，新机理确立
从「随机共振」到「分布重塑」——Dithering 效应机理的正式修正
旧假说废止
一阶段「量化噪声打破确定性失真」（随机共振假说）已被第二阶段实验 严格否决
科学性声明
本文所有涉及 Dithering 机理的表述均以「分布重塑」结论为准，旧版「噪声打破」解释已全面废止。
新机理确立
Dithering 增益来自 4bit 粗离散化 重塑被失真压平的分类器输入分布，精度反升 +6.53%
必要条件
具体机制
架构适配性
① 载体条件
MaxPool 密集架构提供离散化载体
VGG-11（5 个 MaxPool + 纯前馈）
满足
② 粒度条件
4bit 离散化产生最优分布重塑粒度
SimpleCNN 层数不足；ResNet-18 残差连接
破坏
重塑效应

## Slide 25
拓展6：Exp2深层迁移设计
评审追问
Exp2 能否在深层网络复现 SimpleCNN 上的增益？
1
迁移方案
Exp2 完整配置（FeatureCalibration + 分层加权α）迁移至
VGG-11 与 ResNet-18
2
训练策略
同配方从头训练，lr=0.01，120 epoch，α 随机采样 ∈ [-0.3, 0.3]
3
验证策略
α ∈ [-0.6, 0.6] 宽范围扫描，13 个测试点，覆盖训练区与外推区
对比基线与关注重点
对比基线 | 关注重点
各架构干净权重 + 干净精度 + NAT-Scratch 基线 | 1训练区内增益保持
 | 2外推区鲁棒性
 | 3干净精度牺牲程度

## Slide 26
拓展6：深层迁移核心结果
Exp2方案具备跨架构迁移能力，VGG-11效果最优，ResNet-18需进一步优化
VGG-11
迁移成功
外推正侧 α=+0.3 精度
50.25%
较 clean 提升 +13.55pp
干净精度
91.27%
零牺牲
训练区 15个扫描点全胜，全面超越 NAT-Scratch 基线
外推正侧 α=+0.3 精度 50.25%（较 clean 提升
+13.55pp）
干净精度 91.27%，零牺牲
ResNet-18
部分成功
干净精度
93.27%
四组权重最高
外推表现
中等失真提升显著
极限失真增益有限
干净精度 93.27%（四组权重最高）
外推区中等失真下提升 显著
极限失真下增益 有限
◆
多点校准（Exp2分层加权）修复了单点校准的 负侧外推短板，外推鲁棒性 显著提升

## Slide 27: 创新点与工程启示
04

## Slide 28
两类反直觉发现
参数量悖论与训练范式反常反超
创新点一
参数量悖论
"参数量越大鲁棒性越差"
残差连接的误差放大效应远超参数冗余的容错收益
1
架构选型原则： 小模型优先
2
深层机制：残差连接将失真信号直接传递至深层，与主分支失真叠加形成指数级放大
3
对比结论：纯前馈网络因无跨层短路路径而具有天然鲁棒性
创新点二
NAT 反常反超
非线性感知训练双策略（Finetune / Scratch）
"纯前馈优先 Scratch，残差改用 Finetune"
1
范式建立： 分架构匹配训练策略
2
反超机制：ResNet-18 上Finetune 19.89% 优于
Scratch 15.64%
3
关键条件：低学习率 + 残差恒等路径提供信息安全通道
创新点一与创新点二

## Slide 29
创新点三：Dithering 机理修正
通过三假设竞争判决实验，正式修正 Dithering 效应机理 —— 从 “随机共振” 修正为 “离散化分布重塑”
机理判定
增益来自 “离散化分布重塑 × MaxPool 载体”，而非
“噪声抖动”
科学性意义
修正了存算一体领域对 Dithering 效应的主流解释，为 ADC 精度设计提供新依据
1
揭示一：粗离散化重塑输入分布
正向验证
16级
4bit 粗离散化
+6.53%
精度增益
4bit 粗离散化（16级）重塑被失真压平的分类器输入分布，由此产生 +6.53% 的精度增益。
2
揭示二：竞争假说排除实验
反向排除
✕
注入高斯噪声后精度单调下降，排除 随机去相关假说
✕
SimpleCNN 含 MaxPool 但无增益，排除
MaxPool 单因素假说
两组对照实验一致表明：增益机制并非来自噪声抖动或 MaxPool 单因素作用。

## Slide 30
创新点四：判决框架与迁移验证
提出三假设竞争判决框架，以可验证预测驱动机理研究，为CiM误差效应分析提供方法论范式
框架可推广至其他非理想效应的机理解析与方案验证
方法论机制
三假设各自导出可验证预测，通过实验逐项排除，最终锁定正确机理
随机去相关
分布重塑
MaxPool交互
↓ 逐项排除
锁定正确机理：实验逐项验证假设预测
跨架构迁移验证
架构 | 验证结果
VGG-11 | 15个扫描点 全胜，干净精度 零牺牲
ResNet-18 | 四组权重最高干净精度 93.27%
多点校准修复单点外推短板
VGG-11 exp2 @α=+0.3：50.25%
较 clean +13.55pp，解决单点校准负侧外推问题

## Slide 31
工程部署启示
算法-硬件协同部署五原则 — 从研究发现到 CiM 芯片设计的可操作指导
1
优先浅层小模型
边缘端 CiM 推理选择 SimpleCNN 等浅层架构；参数量冗余加剧非线性脆弱性。
SimpleCNN
边缘端推荐架构
2
训练策略分架构匹配
避免极限失真下 Scratch 退化，按架构类型匹配训练策略。
纯前馈 → NAT-Scratch
残差 → NAT-Finetune
3
Exp2 方案性价比最优
部署 FeatureCalibration + 分层加权 α。
约1.6万
额外参数
+13.68pp
鲁棒性提升
4
4bit ADC 零成本补偿
MaxPool 密集架构直接采用 4bit ADC，利用离散化分布重塑获得非线性失真补偿
（注噪方案已否决）。
+6.53pp
非线性失真补偿
零成本
免额外参数开销
5
ADC 精度-架构强耦合
VGG-11 类架构 4bit 最优；ResNet-18 类架构需更高精度。
VGG-11 · 4bit 最优
ResNet-18 · 更高精度

## Slide 32: 总结与展望
05

## Slide 33
核心结论速览
整合两阶段研究的五条核心结论，形成完整知识体系
1
参数量越大
鲁棒性越差
残差架构的误差放大效应远超参数冗余容错收益，架构选型应优先考虑 浅层小模型
2
NAT 双策略
训练范式
纯前馈优先 Scratch，残差网络极限失真下改用
Finetune，建立「训练策略—架构类型」匹配原则
3
Exp2 为最优
性价比方案
+13.68pp
累计提升
37.6%
相对改善
~1.6万
额外参数
4
Dithering
机理修正
增益来自 离散化分布重塑 × MaxPool 载体，旧版「随机共振」解释已被实验否决
5
第二阶段防御边界与闭环修复
NAT 增益为训练分布内属性——
边界定位
正侧
α≈+0.4
增益归零反转
负侧保持
+8.22pp
@ α=−0.6
闭环修复
Exp2 跨架构迁移 VGG-11：对基线 15 个扫描点全胜
多点校准修复单点校准的负侧外推短板

## Slide 34
核心数据速查表
两阶段研究关键指标汇总
SimpleCNN 干净精度 | 84.90%
VGG-11 干净精度 | 89.80%
ResNet-18 干净精度 | 92.09%
SimpleCNN α=+0.3 跌幅 | −29.82%
VGG-11 α=+0.3 跌幅 | −53.10%
ResNet-18 α=+0.3 跌幅 | −75.01%
Exp2 最优方案提升 | +13.68pp（相对 37.6%）
VGG-11 Dithering 增益 | +6.53%（4bit ADC）
NAT 正向外推归零点 | α≈+0.4，负向外推增益@α=−0.6：+8.22pp
VGG-11 exp2 @α=+0.3 | 50.25%（较 clean+13.55pp，干净精度 91.27% 零牺牲）
ResNet-18 exp2 干净精度 | 93.27%（四组权重最高）

## Slide 35
第二阶段研究闭环
发现问题 → 解释机理 → 修复验证
拓展4揭示 NAT 增益为训练分布内属性：正侧 α≈+0.4 归零反转，负侧保持 +8.22pp @ α=−0.6
闭环意义：从"现象观察"到"机理判决"再到"方案验证"，完整演示系统性科学研究的标准范式
1
发现问题
拓展3
一阶段拓展3：VGG-11 Dithering 增益显著，但"随机共振"解释缺乏实验验证；NAT 外推边界与 Exp2 迁移性未知。
关键数据：Dithering 增益
+6.53%
2
解释机理
拓展5
拓展5三假设竞争判决：排除 H1（随机去相关）与 H3（MaxPool 单因素），锁定 H2（离散化分布重塑）。
判决结果
H2 胜
3
修复验证
拓展6
拓展6以 H2 机理指导 Exp2 迁移，VGG-11 15个扫描点全胜；多点校准修复单点校准负侧外推短板。
VGG-11 扫描点
15/15 全胜

## Slide 36
未来工作展望
四个延续性研究方向，基于第二阶段成果向外拓展
−
1
校准容量扩容与对抗式α采样
FeatureCalibration 瓶颈维度 128，扩容可提升校准精度
对抗式α采样（偏重正向训练）扩展 NAT 正侧外推边界
01
2
数据集多样性扩展
当前仅 CIFAR-10 验证，需扩展至 ImageNet-scale
验证结论泛化性，探索更大规模非线性效应规律
02
3
硬件在环验证
与 CiM芯片实测数据 对标，校准仿真模型参数
算法方案部署至 实际芯片 验证有效性
03
4
跨任务迁移
当前仅覆盖 图像分类
探索 NAT+Exp2 在 目标检测、语义分割 等下游任务迁移效果
04
已删除方向说明：原「分布式逐层校准」已在第二阶段 拓展6 中实现并验证，从未来工作中移除

## Slide 37
研究贡献总结
两阶段研究完成 “发现问题 → 解释机理 → 修复验证” 的完整科学闭环
◆
理论贡献
揭示残差架构非线性脆弱性根源，修正 Dithering 效应机理认知
“纯前馈优先 Scratch，残差改用 Finetune” 训练范式
◎
方法贡献
提出
三假设竞争判决框架
为 CiM 非理想效应机理解析提供可复用方法论
⚙
工程贡献
Exp2 方案
~1.6万 参数 → +13.68pp 鲁棒性提升
4bit ADC 离散化分布重塑
零成本 → +6.53pp 补偿
↺
闭环贡献
完整演示
“发现问题 → 解释机理 → 修复验证”
从评审反馈到实验验证形成闭环
6
种架构
3
项核心任务
6
项拓展研究
为 存算一体芯片 的 算法-硬件协同设计 提供系统性实验依据

## Slide 38: 感谢聆听，敬请指正
THE END